## Slide 1: 基于KDD2018数据的北京空气质量预测
张景轩(3120240940)
谭云腾(3220241583)
张子龙(3220242845)
李雄(3120240984)

## Slide 2
数据概览
可视化与分析
建模与预测
数据清洗
李雄、张景轩
张子龙、谭云腾
谭云腾、张子龙
张景轩、李雄

## Slide 3: 数据概览

## Slide 4: 数据概览
字段 | 数据类型 | 示例
stationId | object | aotizhongxin_aq
utc_time | object | 2017-01-01 14:00:00
PM2.5 | float64 | 453.0
PM10 | float64 | 467.0
NO2 | float64 | 156.0
CO | float64 | 7.2
O3 | float64 | 3.0
SO2 | float64 | 9.0
beijing_17_18_aq.csv
158048
字段 | 数据类型 | 示例
stationId | object | shunyi_meo
longtitude | object | '116.6152777777778
latitude | object | '40.126666666666665
utc_time | object | 2017/1/30 16:00:00
temperature | float64 | -1.7
pressure | float64 | 1028.7
humidity | float64 | 15
wind_direction | float64 | 215
wind_speed | float64 | 1.6
weather | object | Sunny/clear
beijing_17_18_meo.csv
311011

## Slide 5: 数据概览
Beijing_AirQuality_Stations_cn.xlsx

## Slide 6
数据清洗

## Slide 7: Air_quality
缺失值统计
 | 缺失值数量 | 缺失值比例
PM2.5 | 20389 | 6.56%
PM10 | 83263 | 26.77%
NO2 | 18651 | 6.00%
CO | 42813 | 13.77%
O3 | 20421 | 6.57%
SO2 | 18548 | 5.96%
大量缺失值，例如zhiwuyuan站点2017年11月24日3:00后的1682条完全没有记录的条目
——初步剔除缺失值3的条目

## Slide 8: Air_quality
 | 缺失值数量 | 缺失值比例
PM2.5 | 4399 | 1.49%
PM10 | 67273 | 22.80%
NO2 | 2661 | 0.90%
CO | 26823 | 9.09%
O3 | 4431 | 1.50%
SO2 | 2558 | 0.87%
用时:0.06281137466430664
——对于短缺失值，采用线性插值法进行填充

## Slide 9: Air_quality
 | 缺失值数量 | 缺失值比例
PM2.5 | 457 | 0.15%
PM10 | 8342 | 2.83%
NO2 | 312 | 0.11%
CO | 16957 | 5.75%
O3 | 441 | 0.15%
SO2 | 447 | 0.15%
用时:0.08076238632202148

## Slide 10: Air_quality
  长缺失值：
    根据各站点坐标，构建n近邻图，距离d(km)
  根据其邻站点的对应数据加权求和
  ()

## Slide 11: Air_quality
 | 缺失值数量 | 缺失值比例
PM2.5 | 0 | 0%
PM10 | 266 | 0.09%
NO2 | 0 | 0%
CO | 16191 | 5.49%
O3 | 0 | 0%
SO2 | 0 | 0%
用时:1814.1346621513367
最后剔除无法填充的缺失值

## Slide 12: Meo & Merge
  wind_speed存在异常值“999017”，为静风风向编码，置0。
  wind_direction异常值剔除并通过插值填充
  有9个站点同时拥有空气质量数据以及天气数据，故而合并（以mentougou站点为例）。

## Slide 13: 可视化与分析

## Slide 14: 各站点按月平均空气质量（城区）
Notes: 上天坛，下奥体。

## Slide 15: 各站点按月平均空气质量（郊区）
Notes: 上房山，下怀柔。5月PM2.5、PM10达到峰值。夏季（六月）O3达到峰值

## Slide 16: 相关系数
PM2.5
PM10
NO2
CO
O3
SO2
Notes: 结论：对于PM2.5、PM10、O3，各站点间相关系数较高，说明该类污染物影响范围较广

## Slide 17: Meo-Aq
fangshan
daxing
huairou
tongzhou
shunyi
miyun
Notes: 大多数情况下，臭氧与气温强正相关，与气压强负相关。湿度与污染物多呈正相关。

## Slide 18: 建模与预测

## Slide 19: 序列模式挖掘
  使用FP-Growth算法挖掘频繁出现的空气质量变化序列模式
  将历史空气质量数据转换为离散等级（优、良、轻度、中度、重度）
  使用滑动窗口提取连续多天的序列（默认窗口大小为7天）
  找出支持度（出现频率）高于阈值的所有序列模式

## Slide 20: 基于模式预测
  预测时采用最长匹配原则：
  从当前序列末尾开始，寻找与历史模式最长匹配的子序列
  找到匹配后，根据该模式的历史后续情况预测未来
  预测时考虑所有可能的后续情况，按支持度加权选择

## Slide 21: 初步结果
  Acc：0.34 Recall：0.18
 | precision | recall | f1-score | support
优 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2
良 | 0.60 | 0.45 | 0.51 | 179
轻度 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 48
中度 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 22
重度 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 31
accuracy |  |  | 0.34 | 282
macro avg | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 282
weighted avg | 0.42 | 0.34 | 0.37 | 282

## Slide 22: 优化方案
  结合天气数据及其正、负相关关系，优化预测值

## Slide 23: 谢谢
names